## Slide 1: Colección y Saneamiento del Agua
Katie Eng
Dayton Pickering
Jessica Riccio
Rury Velásquez
and Ian Buck

## Slide 2: Nuestro Grup0

## Slide 3: Declaración del Problema
Las condiciones del agua en San Pablo mas o menos son desconocidos.
Hay una abundancia del agua de la lluvia durante la estación mojada y falta agua en la estación seca para agricultura.

## Slide 4: Retos del Proyecto
Nuestro problema propuesto no estaba realizado cuando nosotros llegamos en San Pablo.
  Después de observando las condiciones en San Pablo, descubrimos que un filtro de arena no estaba la tecnología mas apropiada para usar aquí.
Los materiales que necesitamos frecuentemente no estaban disponibles.
Investigaciones y comunicaciones eran difíciles
  La Novia de Pete ( El Internet)

## Slide 5: Colección del Agua
Los canales para agua en Casa Guateca
El deposito para colección de la lluvia para usar en la cocina

## Slide 6: Los Canales para Agua y el Depósit0
Diseñamos muletas de madera para apoyar los canales para agua
Conectamos el pitorro al deposito usando tubos de PVC
Arreglar goteras y puntos de erosión del sistema

## Slide 7: Saneamiento del Agua
Muestras del agua de los fuentes
Muestras del agua de las casas y agua chorro.

## Slide 8: Analizar de los Fuentes
Escalamos a los cuatro fuentes en San Pablo para obtener muestras.
Examinamos las muestras con los análisises
Fuente | Sector Servido
1 | 1 and 3
2 | 2
3 | 4
4 | 5

## Slide 9: Muestras del Agua con el “Multi Meter”- Fuentes
Site | Location | Total Dissolved Solids (mg/L) | Dissolved Oxygen (mg/L) | Turbidity (NTU)
EPA Standards | US National | 500 | 5 (aquatic life) | 1 (95% of samples need to be below 0.3 NTU)
Source 1 | Sector 1 and 3 | 42.88 | 4.55 | 0.0
Source 2 | Sector 5 | 32.64 | 4.4 | 0.0
Source 3 | Sector 2 | 49.92 | 4.61 | 0.0
Source 4 | Sector 4 | 28.8 | 4.41 | 0.0

## Slide 10: Muestra del Agua con Coliformes- Fuentes
Site | Location | Fecal Coliforms (col/100ml) | Non-Fecal Coliforms (col/100ml) | Total Coliform (col/100ml) s | Aeromonas (col/100ml) | Salmonella (col/100ml)
EPA Standards | US National | Absent | 5% Positive | 5% Positive |  | 
Source 1 | Sector 1 and 3 | 0/0 | 20/40 | 20/40 | 20/60 | 0/0
Source 2 | Sector 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/260 | 0/100
Source 3 | Sector 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
Source 4 | Sector 4 | 0/0 | 240/100 | 240/100 | 2000/3200 | 0/2400

## Slide 11: Análisis del Agua de las Casas
Tomar muestras del agua de las casas de los Guatequeros en San Pablo.
Examinamos las muestras del agua con análisises y metro de “Turbidity.”
Casa | Sector
Casa Julio | 1
Casa Mimi | 3
Casa Yoni | 3
Casa Henry | 4
Casa Miguel | 4

## Slide 12: Muestra del Agua - Hogares
Site | Location | Total Dissolved Solids (mg/L) | Dissolved Oxygen (mg/L) | pH | Turbidity (NTU)
EPA Standards | US National | 500 | 5 (aquatic life) | 6.5-8.5 | 1 (95% of samples need to be below 0.3 NTU)
Casa de Ian | Sac, CA | 101.12 | 5.17 | 6.63 | 0.0
Casa #1 (Tap) | Sector 3 | 37.12 | 5.79 | 5.00 | 0.0
Casa #1 (Drinking) | Sector 3 | 37.76 | 4.72 | 6.32 | 0.0
Casa #2 (Drinking) | Sector 3 | 39.04 | 3.05 | 5.64 | 0.0
Casa #3 (Tap) | Sector 1 | 42.88 | 5.80 | 5.29 | 0.0
Casa #3 (Drinking) | Sector 1 | 43.52 | 3.69 | 5.71 | 0.0
Casa #4 (Drinking) | Sector 4 | 42.88 | 4.5 | 5.42 | 0.0
Casa #5 (Drinking) | Sector 4 | 40.32 | 4.61 | 5.45 | 0.0

## Slide 13: Muestra del Agua de Coliform - Hogares
Site | Location | Fecal Coliforms (col/100ml) (48/72 hr) | Non-Fecal Coliforms (col/100ml) (48/72 hr) | Total Coliform (col/100ml) (48/72 hr) | Aeromonas (col/100ml) (48/72 hr) | Salmonella (col/100ml) (48/72 hr)
EPA Standards | US National | Absent | 5% Positive | 5% Positive |  | 
Casa #1 (Tap) | Sector 3 | 0/0 | 0/20 | 0/20 | 1000/2100 | 0/0
Casa #1 (Filtered) | Sector 3 | 0/0 | 0/300 | 0/300 | 1600/5200 | 0/400
Casa #2 (Drinking) | Sector 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/100 | 0/0
Casa #3 (Tap) | Sector 1 | 0/0 | 20/0 | 20/0 | 1500/1800 | 0/20
Casa #3 (Drinking) | Sector 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/40 | 0/20
Casa #4 (Drinking) | Sector 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 200/1560 | 0/0
Casa #5 (Drinking) | Sector 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 600/1360 | 0/0
School (Filter) | Sector 1 | 0/0 | 20/20 | 20/20 | 40/100 | 0/220

## Slide 14: Plan de Seguimiento
Continuar examinando con agua hervido v. eficacia
Pensar sobre soluciones para saneamiento del agua en las casas.
Investigaciones de Chloro y si es apropiada para San Pablo

## Slide 15: ¿Preguntas?